## Slide 1: МОБІЛЬНИЙ РЯТУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ГРУПА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ
АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
НАВЧАЛЬНА ГРУППА № 13

## Slide 2: ПРОФІЛЬНА ПІДГОТОВКА
Тема: ЗАДАЧІ ТА ВИДИ РОЗВІДКИ ЗОНИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

## Slide 3
Розвідка зони НС – важливий етап проведення робіт з ліквідації наслідків НС, забезпеченню безпеки рятувальників, потерпілих і населення. Розвід-ка зони “НС” складається в зборі всебічної інформації про осередок поразки з метою оцінки обстановки і прийняття рішення.
ЗАДАЧІ ТА ВИДИ РОЗВІДКИ ЗОНИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Задачами розвідки є:
- встановлення зони і характеру НС;
- визначення місць перебування потерпілих і їхній стан;
- встановлення ступеня радіоактивного, хімічного біологічного зараження;
- оцінка стану об'єктів у зоні НС (будинків і споруджень, інженерних комунікацій, ліній зв'язку, джерел водопостачання);
- визначення осередків пожеж і інших небезпечних факторів (вода, газ, пара і т.п.) і джерела їхнього виникнення;
- можливість і шляхи розвитку аварійної ситуації;
- визначення шляхів під'їзду техніки й евакуації потерпілих;

## Slide 4
НАЗЕМНА РОЗВІДКА основний вид розвідки. Проводиться групою рятувальників у кількості 3-5 осіб пішки, а також з використанням наземних транспортних засобів. Розвідники шляхом візуального спостереження і за допомогою спеціальних приладів визначають стан об'єктів і навколишнього середо-вища.
РАДІОЛОГІЧНА РОЗВІДКА. Проводиться підготовленими фахівцями з метою визначення рівнів радіації і радіаційного забруднення будинків, споруджень, території. Для проведення цього виду розвідки використовують спеці-альні прилади (ДП – 5В; ДРГ – 01; ІД – 1 і ін.)
Місцевість вважається зараженої при радіації рівної 0,5 мр/год і більше. Пішки можна проводити розвідку якщо рівень радіації складає не більше 30 мр/ч. на машинах – не більше 100 мр/год, на броньованій техніці – до 20 Р/год, більш 200 Р/год – з літаків і вертольотів.
Виміри проводяться через кожні 50 – 100 м при цьому датчик треба розташовувати на відстані 10-15 см від поверхні землі.
РОЗВІДКА ЗОНИ НС МОЖЕ БУТИ НАСТУПНИХ ВИДІВ:

## Slide 5
ІНЖЕНЕРНА РОЗВІДКА. Проводиться для встановлення ступеня і характеру руйнувань, стану комунально-енергетичних систем, доріг, мостів переправ, місцезнаходження потерпілих, визначення обсягів і способів проведення пошуково-рятувальних і аварійно-відбудовних робіт
ХІМІЧНА РОЗВІДКА. Проводиться підготовленими фахівцями з метою встановлення наявності і ступеневі хімічного зараження місцевості, повітря, джерел водопостачання й об'єктів. Вона проводиться з використанням приладів хімічної розвідки типу ВПХР і газоаналізаторів типу ГХ – 4, ГСА – 13 і ін. При проведенні розвідки виміри на наявність небезпечних хімічних речовин (НХР) проводяться через кожні 20-30 м , у приміщеннях через 10-15 м. При проведенні розвідки особлива увага приділяється місцям можливого зосередження НХР (колодязі, шахти, підвальні приміщення, котловани і т.п.). Хімічна розвідка в населених пунктах особливо ретельно проводиться уздовж вулиць і провулків. На підставі розвідувальних даних складаються картограми зараження, у тому числі на кожен будинок і присадибну ділянку в населеному пункті.

## Slide 6
МЕДИЧНА РОЗВІДКА організується для визначення санітарно-епідеміологічної обстановки в зоні НС. До її проведення залучаються медичні формування, підрозділи, установи і спеціальні медичні розвідувальні групи. Медична розвідка визначає території осередку поразки; проводить індикацію біологічних засобів; уточнює кількість і стан уражених; визначає місця зосередження уражених перед їх евакуацією в лікувальні установи і місця розгортання медичних формувань; визначає обсяг робіт і необхідну кількість приваблюваних сил і засобів для їхнього проведення.
ПОЖЕЖНА РОЗВІДКА проводиться для виявлення й уточнення пожежної обстановки в зоні НС. До її проведення залучаються пожежні підрозділи. Після встановлення районів і масштабів пожеж визначаються шляхи відходу і найбільш зручні рубежі локалізації вогню для забезпечення просування формувань до місця проведення рятувальних робіт.

## Slide 7
БІОЛОГІЧНА РОЗВІДКА проводиться для виявлення зараженості місцевості, повітря, води, продовольства, визначення границь зараження, виявлення зараження людей, обсягу і характеру майбутніх робіт. До її проведення залучаються санітарно – епідеміологічна служба. Вона здійснюється шляхом забору проб повітря, ґрунту, рослинності, змивів з поверхні різних предметів і зразків, добору для дослідження комах і гризунів. Токсини і хвороботворні мікроби розпізнаються тільки шляхом аналізу в лабораторії.
ВЕТЕРИНАРНА РОЗВІДКА проводиться для визначення ступеня поразки тварин і рослин, шляхів їхньої евакуації і способів лікування. До її проведення залучається ветеринарна служба.
Для позначення зони НС, характеру і рівня зараження розвідниками використовуються кілька способів:
- установлення спеціального щита зі знімними картками, на які наноситься інформація;
- установлення стаціонарних щитів;
- нанесення інформації на стіни, конструкції, забори, стовбури дерев, дорожні знаки.

## Slide 8
ВЕТЕРИНАРНА РОЗВІДКА проводиться для визначення ступеня поразки тварин і рослин, шляхів їхньої евакуації і способів лікування. До її проведення залучається ветеринарна служба.
Для позначення зони НС, характеру і рівня зараження розвідниками використовуються кілька способів:
- установлення спеціального щита зі знімними картками, на які наноситься інформація;
- установлення стаціонарних щитів;
- нанесення інформації на стіни, конструкції, забори, стовбури дерев, дорожні знаки.
ЗНАКИ ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ В ОБОВ'ЯЗКОВОМУ ПОРЯДКУ при виявленні небезпечних і шкідливих речовин, дози яких перевищують припустимі норми.
У нічний час знаки і покажчики повинні бути освітлені будь-яким способом.
ІНФОРМАЦІЮ НЕОБХІДНО НАНОСИТИ ФАРБАМИ ЯСКРАВОГО КОЛЬОРУ, У ДОСТУПНИХ, ДОБРЕ ВИДИМИХ МІСЦЯХ.

## Slide 9
ПОВІТРЯНА РОЗВІДКА здійснює візуальний і дозиметричний контроль, фотографування і телевізійну трансляцію, проводиться за допомогою літаків, вертольотів і інших літальних апаратів. У її задачу входять визначення границь і характеру НС, виявлення стану будинків, доріг, мостів, виявлення потерпілих, завалів, пожеж, вибір маршрутів пересування техніки. Отримані дані наносяться на карту або передаються по радіо керівникові робіт.

## Slide 10
ВОДНА РОЗВІДКА організується з метою одержання й уточнення даних про НС на воді або під водою. Для цих цілей використовуються човни, кораблі, підвідні апарати, водолази. До основних задач водної розвідки відносяться:
- дослідження й оцінка характеру НС;
- пошук потерпілих і надання їм допомоги;
- пошук об'єктів, що втратилися або затонули оцінка їхнього стану, розробка варіантів надання допомоги;
- проведення радіологічного і біологічного контролю води;
- вивчення ситуації і розробка прогнозу її розвитку;
- визначення фарватерів і встановлення сигнальних знаків;
- визначення стану гідротехнічних.
ПІДЗЕМНА РОЗВІДКА проводиться з метою вивчення й одержання даних про НС під землею (у шахті, метро, печері, підземному спорудженні). Основна увага при його проведенні необхідно приділяти безпеки рятувальників, що повинні:
- проникнути під землю;
- оцінити ситуацію і докласти про неї керівникові;
- знайти потерпілих і надати їм допомогу;
- повернутися на поверхню.
Пошуково-рятувальні роботи можуть проводитися як одночасно з розвідкою, так і після її завершення. Розвідка триває з моменту виїзду підрозділів у зону “НС” до ліквідації аварії.