## Slide 1: Водолазні підривні роботи. Заходи безпеки під час проведення підривних робіт.
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПІДРИВНИХ РОБІТ
Тактична підготовка на тему:

## Slide 2: Підводні підривні роботи погоджуються з органами влади, керівництвом об’єкту, на якому проводяться роботи, Держкомрибгоспу України та іншими організаціями відповідно до чинного законодавства України.

## Slide 3: Підводні підривні роботи виконуються водолазами, що пройшли відповідну підготовку, отримали кваліфікацію «водолаз-підривник» і допущеними до проведення підводних підривних робіт.

## Slide 4: Заходи безпеки при проведенні підводних вибухових робіт, прийманні, транспортуванні, зберіганні вибухових матеріалів і порядок їх обліку повинні відповідати вимогам НПАОП 0.00-1.17-92. «Єдині правила безпеки при підривних роботах» та НПАОП 0.00-1.66-13 «Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення».

## Slide 5: Вибухові речовини і засоби підриву, які використовуються при підводних підривних роботах, повинні відповідати вимогам відповідних 76 державних стандартів або технічних умов, затверджених у встановленому порядку.

## Slide 6: До керівництва підводними вибуховими роботами повинні допускатись особи старшого та середнього начальницького складу, що пройшли відповідну підготовку за спеціальною програмою, а також отримали допуск до керівництва водолазними спусками

## Slide 7: До підводних підривних робіт повинні допускатися водолази, що склали іспит ВКК на виконання підривних робіт під водою та мають Єдину книжку підривника із зазначеними в ній дозволами на види підривних робіт.

## Slide 8: До самостійних підривних робіт (виготовлення зарядів, їх укладання і підрив), допускаються тільки водолази, що пропрацювали на цих роботах не менше місяця під керівництвом водолаза, що має достатній досвід ведення підривних робіт і стаж не менш 1 року на підривних роботах.

## Slide 9: Проводити підводні підривні роботи без двостороннього розмовного зв'язку з робочим водолазом забороняється.

## Slide 10: Перед початком підводних підривних робіт повинні бути визначені межі небезпечних зон як на березі, так і по акваторії та вжиті заходи щодо безпеки людей, плавзасобів і берегових споруд у межах цих зон. Про майбутні підривні роботи керівник водолазних робіт повинен повідомити керівництво адміністрації даного району (громади), із вказуванням часу, місця робіт і маси зарядів, що підриваються.

## Slide 11: Підводні підривні роботи проводяться тільки вдень і лише у виняткових випадках, за рішенням керівника вибухових робіт на об'єкті – вночі із обов'язковим забезпеченням місця робіт освітленням.

## Slide 12: Підводні підривні роботи поблизу промислових, транспортних і інших об'єктів повинні проводитися за узгодженням з адміністрацією цих об'єктів. На час здійснення вибухів рух транспортними шляхами, що знаходяться в небезпечній зоні, повинен бути припинений. Час виконання вибухів і припинення руху транспортними шляхами повинні бути узгоджені з адміністрацією (керівництвом) підприємств, що здійснюють експлуатацію цих шляхів.

## Slide 13: Перед укладанням зарядів (якщо вибухові речовини укладаються без детонаторів – перед укладанням бойовиків1 ) на судні, з якого ведуться підривні роботи, піднімається сигнал (вдень – червоний прапор, вночі або при обмеженій видимості – червоний вогонь), що попереджує всі судна та інші плавзасоби про підривні роботи. При веденні підривних робіт з мостів, гребель і берега для означення сигналів повинна бути облаштована щогла.

## Slide 14: Роботи по укладанню зарядів слід починати тільки після того, як керівник вибухових робіт переконається, що в небезпечній зоні немає інших суден, плавзасобів, водолазів, що спускаються, і людей, що купаються.

## Slide 15: При виконанні підводних вибухів зарядами загальною масою до 50 кг знаходження у воді водолазів і інших осіб не допускається в радіусі 1000 м., при зарядах масою більше 50 кг – в радіусі 2000 м.

## Slide 16: Перш ніж приступити до підривних робіт, водолаз, якому доручено ведення цих робіт, повинен спуститись під воду для огляду і підготовки місця укладання зарядів. Для подальших занурень водолазів до місця укладання зарядів необхідно від спускового кінця протягти і закріпити ходовий кінець.

## Slide 17: При всіх операціях з вибуховими матеріалами необхідно дотримуватись обережності, не допускаючи різких поштовхів і струсів цих матеріалів.

## Slide 18: Палити і користуватись відкритим вогнем на відстані менше 100 м від місця розташування вибухових матеріалів забороняється.

## Slide 19: Підривання зарядів, що встановлюються водолазами, слід здійснювати електричним способом або за допомогою детонуючого шнура, підривання зарядів вогневим способом забороняється. При виконанні підводних підривних робіт у районі вкладання силових підводних кабелів дозволяється використовувати тільки детонуючий шнур.

## Slide 20: Електрична мережа, що використовується для підводних вибухів повинна бути, такою, що складається з двох проводів, надійно ізольованих від води. Використання води як провідника забороняється. 79 Як джерело струму для підривання слід використовувати спеціальні вибухові машинки.

## Slide 21: Для підводних вибухів слід використовувати тільки водонепроникні електродетонатори, у яких окрім перевірки на електропровідність здійснюють перевірку відповідності їх опору, вказаному на упаковці.

## Slide 22: Вибухові речовини і засоби підривання слід переносити у окремих сумках або пеналах (касетах). Детонатори і бойовики повинен переносити тільки водолаз, який здійснює підривні роботи, або керівником підривних робіт. Переносити можна не більше 12 кг вибухових речовин.

## Slide 23: Підводні підривні роботи виконуються з плавзасобу, з берега або з льоду.

## Slide 24: Розміщувати і перевозити на плавзасобі інші вантажі разом із зарядами, інструментами і пристосуваннями для підривання – забороняється.

## Slide 25: Мінімально допустимі безпечні відстані для людей під час підводних вибухових робіт

## Slide 26: Підривати заряди дозволяється тільки по команді керівника підривних робіт. Ключ від вибухової машинки повинен знаходитись у керівника підривних робіт.

## Slide 27: Перед вибухом слід переконатись, що вжиті всі необхідні заходи безпеки, всі водолази вийшли з води і забезпечена охорона межі небезпечної зони

## Slide 28: ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
Проводити підводні підривні роботи без двостороннього розмовного зв'язку з робочим водолазом.
Подача звукових сигналів голосом.
Палити і користуватись відкритим вогнем на відстані менше 100 м від місця розташування вибухових матеріалів.
Використання води як провідника.
Розміщувати і перевозити на плавзасобі інші вантажі разом із зарядами, інструментами і пристосуваннями для підривання.
Іншим особам знаходитись на плавзасобі.
Зберігання вибухових матеріалів і засобів підривання на судні, з якого проводяться водолазні спуски.
Подавати заряди водолазові для укладання на місце вибуху з того плавзасобу, з якого спускається водолаз.
Подача зарядів водолазові, що знаходиться у воді, по сигнальному кінцю або по будь-якому іншому канату, а також опускання їх на електричних дротах або на детонуючому шнурі.
Проводити підводні підривні роботи під час грози.
Проведення підводних підривних робіт при хвилюванні водної поверхні понад 2 бали і силі вітру понад 4 бали.