## Slide 1: МОБІЛЬНИЙ РЯТУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДСНС УКРАЇНИ
ТЕМА: Укріплення аварійних конструкцій
Укріплення вікон (дверей)
(Window & Door Shore)
ІІ частина
Відділ реагування на надзвичайні ситуації та координації міжнародних операцій
2025 рік

## Slide 2
Укріплення вікон (дверей) з нестійкою кладкою зверху
Покрокові заходи
Елементи конструкції виготовляються на безпечній відстані, а потім встановлюється та фіксуються на необхідному місці
Застереження:
вимірюється висота віконного (дверного) отвору h
h
вимірюється ширина віконного (дверного) отвору b
b

## Slide 3
Покрокові заходи
Береться брус 10 х 10
L
10
L2
h
10
L1
Відрізається два бруска довжиною:
L1 = b – 3 (4) см
Відрізається два бруска довжиною:
L2 = h – 20 см – 3 (4) см
10
10
b
Укріплення вікон (дверей) з нестійкою кладкою зверху

## Slide 4
Робиться жорстка Г-подібна конструкція
з використанням Half Gusset (фанера розміром 15 см x 30 см товщиною 2 см)
Покрокові заходи
Укріплення вікон (дверей) з нестійкою кладкою зверху

## Slide 5
Покрокові заходи
Укріплення вікон (дверей) з нестійкою кладкою зверху
Встановити нижній брус та розперти його парою клинів
Встановити Г-подібну конструкцію та окремий вертикальний брус та розперти їх 3-ма парами клинів

## Slide 6
Покрокові заходи
Укріплення вікон (дверей) з нестійкою кладкою зверху
Закріпити вертикальні бруси 2-ма дошками (5 цвяхів, довжина дошки не менше 30 см)
Закріпити конструкцію з обох сторін 2-ма дошками довжиною не менше 45 см
(6 цвяхів)
Розперти встановлену конструкцію над верхньою балкою розпірками та клинами

## Slide 7
Укріплення вікон (дверей) з нестійкою кладкою зверху

## Slide 8
Орієнтовний час збирання та встановлення укріплення (конструкції) розрахунком із 6 осіб, що пройшли спільну підготовку з укріплення будівельних конструкцій.
В цей час не враховується час на перенесення елементів конструкції від місця виготовлення до місця встановлення
Тип укріплення | Час зведення
Window Shore Укріплення вікна (з Г-подібним елементом) | 8-10 хв
Door Shore Укріплення дверей (з Г-подібним елементом) | 10-14 хв
Орієнтовний час визначено за умови, що пиломатеріали, інструмент, та все необхідне обладнання готові і в наявності, включаючи стіл для різки пиломатеріалів на підготовленому місці
Орієнтовний час збирання та встановлення
укріплення вікон (дверей) з метою використання цього проходу рятувальниками

## Slide 9
Британська імперська та американська системи вимірювання використовуються в Керівних документах з питань укріплення аварійних конструкцій
При проведенні пошуково-рятувальних операцій в умовах міста за системою ООН INSARAG , зокрема для укріплення аварійних конструкцій, використовуються керівні документи, де розміри цвяхів на схемах аварійних укріплень позначені за британською імперською та американською системами вимірювання.
Розміри цвяхів мають такі позначення: цвях 2d дорівнює 1 дюйму (2,54 см), Цвях 3d дорівнює 1,25 дюйма, Цвях 4d дорівнює 1,5 дюйма .
З питань безпеки дуже важливо не допустити помилки при влаштуванні укріплення аварійних споруд, елементів пошкоджених будівельних конструкцій
(Shoring Operation Guide, Field Operation Guide, USAR operations)

## Slide 10
Розмір цвяха |  | Дюйм дорівнює, см |  | Кількість дюймів |  | Розмір цвяха в сантиметрах
2d | ꓿ | 2,54 | х | 1 | ꓿ | 2,540
3d | ꓿ | 2,54 | х | 1,25 | ꓿ | 3,175
4d | ꓿ | 2,54 | х | 1,5 | ꓿ | 3,810
5d | ꓿ | 2,54 | х | 1,75 | ꓿ | 4,445
6d | ꓿ | 2,54 | х | 2 | ꓿ | 5,080
7d | ꓿ | 2,54 | х | 2,25 | ꓿ | 5,715
8d | ꓿ | 2,54 | х | 2,5 | ꓿ | 6,350
10d | ꓿ | 2,54 | х | 3 | ꓿ | 7,620
12d | ꓿ | 2,54 | х | 3,25 | ꓿ | 8,255
16d | ꓿ | 2,54 | х | 3,5 | ꓿ | 8,890
20d | ꓿ | 2,54 | х | 4 | ꓿ | 10,160
30d | ꓿ | 2,54 | х | 4,5 | ꓿ | 11,430
40d | ꓿ | 2,54 | х | 5 | ꓿ | 12,700
Посібник для вимірювання цвяхів

## Slide 11
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
вул. Вишгородська, 150, м. Київ, 04114, Україна


+380 44 22 33 966 (24/7)
@ mrcshr@dsns.gov.ua