## Slide 1: Тактична підготовка
ТЕМА
Проведення спеціальних та інших вибухових робіт. Підривання конструкцій з дерева, сталі, цегли, каміння, бетону та залізобетону. Підрив льоду та льодяних заторів.

## Slide 2: Навчальні питання:
1. Проведення спеціальних вибухових робіт
2. Розрахунок зарядів для підривання дерева
3. Розрахунок зарядів для підривання сталевих елементів конструкцій
4. Розрахунок зарядів для підривання елементів конструкцій з цегли, каменя, бетону та залізобетону
5. Підривання льоду

## Slide 3: 1. Проведення спеціальних вибухових робіт
Для підривання елементів конструкцій з дерева, цегли, каменя і неармованого бетону можуть застосовуватися бризантні ВР нормальної, підвищеної і зниженої потужності. Для підривання сталевих і залізобетонних елементів конструкцій застосовувати ВР зниженої потужності недоцільно. При підриванні залізобетону ВР зниженої потужності можна застосовувати тільки як внутрішні заряди. Всі подані в даному розділі формули для розрахунку зарядів і таблиці розрахункових коефіцієнтів, залежних від властивостей використовуваних вибухових речовин, відносяться тільки до ВР нормальної потужності. При застосуванні ВР підвищеної або зниженої потужності вагу заряду, визначена за відповідною розрахунковою формулою, помножують відповідно на 0,75 або на 1,20. У ряді випадків для підривання різних елементів конструкцій доцільно застосовувати пластит-4, який за основними вибуховими характеристиками відноситься до ВР нормальної потужності. Проте якщо пластитовим зарядам надаються особливі форми, що підвищують ефект використання енергії вибуху, то вага цих зарядів може зменшуватися, в порівнянні з обчисленою за відповідною формулою. Конкретні величини коефіцієнтів зменшення подаються у відповідних пунктах даного матеріалу.

## Slide 4: 2. Розрахунок зарядів для підривання дерева
Дерев’яні елементи конструкцій (колоди, бруси, двотаврові балки, пакети колод, кущі паль) підривають зовнішніми зарядами. Заряди, які використовуються для підривання дерев’яних елементів, можуть бути як контактними, так і неконтактними; перші за своєю формою можуть бути зосередженими, подовженими і фігурними, інші – тільки зосередженими. Всі вказані види зарядів можна застосовувати для підривання дерев’яних елементів конструкцій як в повітрі, так і під водою. Вага контактного заряду, необхідного для перебиття колоди, визначається за формулою: С = К·D2 де С – вага заряду в грамах; D – діаметр колоди в сантиметрах; К – коефіцієнт, залежний від породи (міцності) і вологості деревини. При перебитті колод діаметром більше 30 см вага заряду помножується на величину 30 D . При підриванні одиночних колод, брусів і пакетів колод (зосереджених кущів паль) контактними зарядами під водою величини цих зарядів, зменшуються у два рази. Вказане правило справедливе лише в тих випадках, коли глибина занурення заряду у воду дорівнює або є більшою за подвоєну товщину елементу, що підривається. За менших заглиблень зарядів їх величина визначається за умовами підривання елементів у повітрі.

## Slide 5: 3. Розрахунок зарядів для підривання сталевих елементів конструкцій
Сталеві елементи конструкцій (листи, балки, труби, стержні, троси) підривають контактними зовнішніми зарядами, які за формою можуть бути подовженими, зосередженими і фігурними. Підривання сталевих елементів конструкцій неконтактними зарядами виконують лише у виняткових випадках і за умови, що кінці елементів міцно закріплені у вузлах конструкції. Контактні заряди мають щільно прилягати до металевих елементів, що підриваються. У випадках нещільного прилягання зарядів величина повітряного зазору, висота заклепувальних головок, товщина зварного шва і т.п. включаються в розрахункову товщину елементів, які перебиваються. Сталеві листи підривають (перебивають) подовженими зарядами, що перекривають їх по всій ширині. У разі пророблення пробоїн у сталевих листах зарядом перекривають тільки частину ширини листа, рівну розрахунковій довжині пробоїни.

## Slide 6: 4. Розрахунок зарядів для підривання елементів конструкцій з цегли, каменя, бетону та залізобетону
Елементи конструкцій з цегли, каменя, бетону і залізобетону підривають зовнішніми контактними (зосередженими, подовженими, кумулятивними) і неконтактними зарядами, а також внутрішніми зарядами, які розташовують у нішах, борознах, рукавах, свердловинах, шпурах і т.п. Нішею, або камерою (а для подовженого заряду – борозною), називають вироблення (виїмку) в конструкції, що має форму і розміри, близькі до форми і розмірів заряду. Рукавом називають горизонтальне або злегка похиле вироблення, глибина якого є більшою, ніж глибина ніші, але не перевищує 5,0 м; поперечний переріз рукавів має діаметр не менше 10 см, або є прямокутним з розміром сторін від 10 см і більш. Свердловиною (трубою) називають циліндричне заглиблення діаметром більше 7,5 см за глибини до 5,0 м або заглиблення тієї самої форми і будь-якого діаметр за глибини більше 5 м. Шпуром називають циліндричне заглиблення діаметром до 7,5 см і завглибшки до 5 м.

## Slide 7: 5. Підривання льоду
Руйнування льоду проводиться для улаштування ополонок з метою улаштування загороджень, обладнання переправ, захисту мостів під час льодоходу та проводження суден. Руйнування льоду можна проводити вручну (ломами, сокирами, пилами), механічним способом (мотопилками, електропилами) та вибуховим способом. дати під запис Маса підльодових зарядів для улаштування ополонок і найбільш вигідна глибина їх занурення у воду, розраховуючи від поверхні льодового покрову, визначається в залежності від необхідного діаметру (ширини) ополонки й товщі льоду. Для орієнтовного визначення кількості ВР, необхідного для підривання льоду, приймають на один квадратний метр льодової поверхні 75 г тротилу при товщі льоду до 0,5 кг. Вказані вище величини зарядів у всіх випадках, коли це можливо, підлягають уточненню пробними вибухами.