## Slide 1: МОБІЛЬНИЙ РЯТУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
НАВЧАЛЬНА ГРУППА № 10

## Slide 2
ТАНКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Тема 1: Призначення, правила експлуатації, завантаження, перевезення та тентування вантажу у самоскиді Ford Truck.
Тема 2: Призначення, правила експлуатації та перевезення паливо-мастильних матеріалів автопаливо-заправником Iveco Evrocargo

## Slide 3
Призначений для перевезення навалювальних чи сипких, або інших вантажів, придатних для такого вивантаження, яке проводиться за допомогою їх перекидання з кузова.
Колісна формула 4х2.
Довжина 8 000мм.
Ширина 2 540мм.
Висота 3 224мм.
Маса КТЗ у спорядженому стані 13 400кг.
Максимально припустима маса 34 000кг.
Модель двигуна FHR5
Робочий об’єм 12740см\3
Вид палива Дизель
Коробка передач механіка
Максимальна швидкість 88 км\год
Місткість паливного бака 400 л.
Місткість бака adblue 55 л.
Екологічний стандарт Євро 5
САМОСКИД
FORD TRUCKS

## Slide 4
Вантажі, які не потребують упакування, в залежності від фракційного складу перевозяться навалом або насипом, без підрахунку місць. У перевізних документах на ці вантажі у графі "Найменування вантажу" проставляється: "Навалом" чи "Насипом".
Перевезення навалом або насипом небезпечних вантажів здійснюється згідно з Правилами перевезення небезпечних вантажів (z0180-09), затвердженими наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25 листопада 2008 року N 1430, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 26 лютого 2009 року за N 80/16196. {Пункт 1.1 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 513 ( z1395-14 ) від 14.10.2014}
Перевезення навальних вантажів переважно виконується самоскидами. Вони обладнані гідравлічним підіймальним механізмом кузова. Можуть бути з відкритим або із закритим причепом. Це швидко та просто.
Пилоподібну фракцію виробник може розфасовувати для спрощення логістики та продажу. До того ж так відбувається менше втрат та забруднення речовини. Для такого вантажу використовуються контейнеровози.
Цистерни та причіпні контейнери застосовують для харчових, хімічних товарів, яким важливо зберегти вологість, захистити від сміття. У цих машинах перевозять небезпечні вантажі з особливими правилами транспортування.

## Slide 5
При транспортуванні вантажів слід дотримувати вимог Правил дорожнього руху України.
Для перевезення специфічних (побутових, харчових, швидкопсувних тощо) вантажів необхідно надавати спеціалізований та відповідно обладнаний рухомий склад згідно з вимогами санітарних правил і нормативів.
Забороняється використання рухомого складу, призначеного для перевезення харчових продуктів, для перевезення інших вантажів.
Рухомий склад, що перевозить харчові продукти, повинен мати санітарний паспорт автомобіля та спеціальне маркування ("хліб", "молоко", "риба" тощо).
Водій (експедитор), зайнятий перевезенням харчових продуктів, повинен мати санітарну книжку з результатами медичного огляду.
Для транспортування вантаж треба рівномірно розміщувати в кузові таким чином, щоб не була порушена стійкість автомобіля і не утруднювалося керування ним. Вантаж не повинен зміщуватися під час руху, випадати з кузова, волочитися і створювати небезпеку для пішоходів та інших учасників дорожнього руху.
При транспортуванні вантаж не повинен обмежувати оглядовість водія, закривати зовнішні світлові прилади, світлоповертачі, номерні і розпізнавальні знаки, створювати шум, здіймати куряву та забруднювати проїзну частину.

## Slide 6
IVECO EVROCARGO TK-4-APZ-11.0
Призначений для перевезення бензину та дизеля інших видів світлих нафтопродуктів.
Доставка палива в зону надзвичайних ситуацій та на тимчасове зберігання нафтопродуктів.
Об’єм двигуна 5880 см. куб.
Габаритні розміри, мм:
-довжина 11340
-ширина 2550
-висота 2913
Повна маса автоцистерни 18000кг.
Продуктивність насоса,. 31.5 м куб./год
Пропускна спроможність вузла роздачі нафтопродуктів, 100 л/хв.

## Slide 7
Бензин моторний і дизельне паливо згідно Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» є небезпечними вантажами і згідно Переліку небезпечних вантажів їм присвоєні відповідно номери ООН 1203 і 1202. При цьому бензин характеризується середнім ступенем небезпеки при перевезенні, а дизельне паливо – низьким.
Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів (далі – Правила) і Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (далі – ДОПНВ) передбачає ряд звільнень, пов’язаних з перевезенням даних небезпечних вантажів.
Вимоги Правил і ДОПНВ не поширюються на паливо, що міститься в паливних баках транспортного засобу, яке здійснює транспортну операцію, і призначене для забезпечення тяги або для функціонування будь - якого обладнання транспортного засобу. Також без дотримання вимог Правил і ДОПНВ бензин і дизельне паливо можуть перевозитись в переносних ємкостях, які розміщені в комбінованій тарі, в кількості не більше відповідно 1 і 5 літрів на одну транспортну одиницю.
Перевезення бензину і дизельного палива автомобільними дорогами.

## Slide 8
Якщо кількість бензину перевищує 1 літру і не більше 333 літри, або кількість дизельного палива перевищує 5 літрів і не більше 1000 літрів при перевезеннях в переносних ємкостях, то повинні бути виконані наступні вимоги:
  для перевезення повинна використовуватись тара об’ємом до 450 літрів, яка допущена до перевезення небезпечних вантажів;
  на кожну тару повинен бути нанесений № ООН, і знак небезпеки № 3;
  тара повинна бути закріплена в транспортному засобі таким чином, щоб виключалось будь – яке значне її зміщення при перевезенні;
  не дозволяється перевозити в транспортному засобі, який завантажений бензином або дизельним паливом, упаковки з небезпечними вантажами, що марковані оранжевими знаками небезпеки (знаки небезпеки № 1, 1.4 (крім знака небезпеки № 1.4, на якому вказана буква «S»), 1.5 і 1.6);
  при перевезенні (якщо тільки вантаж не є особистим майном власника транспортного засобу) повинен бути транспортний документ, в якому, крім інших обов’язкових відомостей, для бензину і дизельного палива повинен бути відповідний запис: UN 1203, бензин моторний, 3, II, «небезпечний для навколишнього середовища» і UN 1202, паливо дизельне, 3, III, «небезпечний для навколишнього середовища».

## Slide 9
При перевезеннях бензину моторного (в кількості більше 333 л) і дизельного палива (в кількості більше 1000 л), вимагається:
  наявність на транспортній одиниці ДОПНВ - свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, і свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів (в цистернах об’ємом більше 1000 літрів) та заявки на перевезення форми 20 ОПП;
  позначати транспортний засіб інформаційними таблицями небезпечного вантажу і знаками - табло небезпеки;
  укомплектовувати транспортний засіб додатковим обладнанням і засобами пожежогасіння.
При перевезеннях бензину моторного в кількості більше 3000 л додатково до вищенаведеного вимагається наявність на транспортній одиниці погодження дорожнього перевезення.